## Slide 1
Introdução à Arquitetura de Computadores
Prof. MSc Jouglas Alves Tomaschitz

## Slide 2: Sistemas de Numeração
Símbolo ou grupo de símbolos que representa um número em um determinado instante da evolução do homem.
Cada sistema de numeração é apenas um método diferente de representar quantidades. As quantidades em si não mudam; mudam apenas os símbolos usados para representá-las.

## Slide 3: Sistemas de Numeração
A quantidade de algarismos disponíveis em um dado sistema de numeração é chamada de base.
Exemplo:
  Binário Base 2
  Octal Base 8
  Decimal Base 10
  Hexadecimal Base 16

## Slide 4: Sistemas de Numeração
Representações de Sistemas numéricos
  Não posicional
  Posicional

## Slide 5: Sistemas de Numeração - Não Posicional
Cada símbolo representa um valor fixo, independente de sua posição relativa ao número.
Exemplo: sistema de algarismos romanos.
    Símbolos: II, IV, VI, XIII...

## Slide 6: Sistemas de Numeração - Posicional
O valor de cada símbolo é determinado de acordo com a sua posição no número.
  Um sistema de numeração é determinado fundamentalmente pela BASE, que indica a quantidade de símbolos e o valor de cada símbolo.
  Exemplo de sistemas posicionais, Decimal, Binário, Octal, Hexadecimal etc.

## Slide 7: Sistema Decimal
Base: 10 (quantidade de símbolos).
Elementos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
  Por exemplo o número 3510 :
30 + 5 = 35
3510 = 3×101 + 5×100 = 3510
Dependendo do posicionamento, o digito terá peso. Quanto mais próximo da extrema esquerda do número estiver o digito, maior será a potência de dez que estará multiplicando o mesmo, ou seja, mais significativo será o digito.

## Slide 8: Sistema Binário
Base: 2. (quantidade de símbolos)
Elementos: 0 e 1.
  Por exemplo o número 1000112
1×25 + 0×24 + 0×23 + 0×22 + 1×21 + 1×20 = 3510
Os dígitos binários chamam-se BITS (Binary Digit). Assim como no sistema decimal, dependendo do posicionamento, o algarismo ou bit terá um peso. O da extrema esquerda será o bit mais significativo e o da extrema direita será o bit menos significativo.

## Slide 9: Sistema Octal
Base: 8. (quantidade de símbolos)
Elementos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
  Por exemplo o número 438
4×81 + 3×80 = 3510

## Slide 10: Sistema Hexadecimal
Base: 16. (quantidade de símbolos)
Elementos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E e F.
    Por exemplo o número 2316
2×161 + 3×160 = 3510
Como não existem símbolos dentro do sistema arábico, que possam representar os números decimais entre 10 e 15, sem repetir os símbolos anteriores, foram usados símbolos literais: A, B, C, D, E e F.

## Slide 11: Conversão entre sistemas de numeração.
Teorema Fundamental da Numeração:
Relaciona uma quantidade expressa em um sistema de numeração qualquer com a mesma quantidade no sistema decimal
N = dn - 1x bn - 1 + ... + d1 x b1 + d0 x b0
Ex: 1112 => N = 1×22 + 1×21 + 1×20
Onde:
d é o dígito, n é a posição e b é a base.

## Slide 12
Decimal | Binário | Octal | Hexadecimal
0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
2 | 10 | 2 | 2
3 | 11 | 3 | 3
4 | 100 | 4 | 4
5 | 101 | 5 | 5
6 | 110 | 6 | 6
7 | 111 | 7 | 7
8 | 1000 | 10 | 8
9 | 1001 | 11 | 9
10 | 1010 | 12 | A
11 | 1011 | 13 | B
12 | 1100 | 14 | C
13 | 1101 | 15 | D
14 | 1110 | 16 | E
15 | 1111 | 17 | F
Tabela de Conversão do Números

## Slide 13: Converta os números abaixo para a base Decimal
  a) 12810 =
b) 5434710 =
c) 1002 =
d) 1012 =
e) 248 =
f) 168 =

## Slide 14: Converta os números abaixo para a base Decimal - Resolução
  a) 12810 = 1 x 102 + 2 x 101 + 8 x 100
b) 5434710 = 5 x 104 + 4 x 103 + 3 x 102 + 4 x 101 + 7 x 100
c) 1002 = 1 x 22 + 0 x 21 +0 X 20 = 4
d) 1012 = 1 x 22 + 0 x 21 + 1 X 20 = 5
e) 248 = 2 x 81 + 4 x 80 = 16 + 4 = 20
f) 168 = 1 x 81 + 6 x 80 = 8 + 6 = 14