## Slide 1
Introdução à Arquitetura de Computadores
Prof. MSc Jouglas Alves Tomaschitz

## Slide 2: Portas Lógicas

## Slide 3: Histórico
Em meados do século XIX o matemático inglês George Boole desenvolveu um sistema matemático de análise lógica;
Em meados do século XX, o americano Claude Elwood Shannon sugeriu que a Álgebra Booleana poderia ser usada para análise e projeto de circuitos de comutação

## Slide 4: Histórico
Nos primórdios da eletrônica, todos os problemas eram solucionados por meio de sistemas analógicos
Com o avanço da tecnologia, os problemas passaram a ser solucionados pela eletrônica digital

## Slide 5: Histórico
Na eletrônica digital, os sistemas (computadores, processadores de dados, sistemas de controle, codificadores, decodificadores, etc) empregam um pequeno grupo de circuitos lógicos básicos, que são conhecidos como portas e, ou, não e flip-flop;
Com a utilização adequadas dessas portas é possível implementar todas as expressões geradas pela álgebra de Boole;

## Slide 6: Álgebra Booleana
Na álgebra de Boole, há somente dois estados (valores ou símbolos) permitidos
  Estado 0 (zero)
  Estado 1 (um)
Em geral O estado zero representa não/falso/aparelho desligado/ausência de tensão/chave elétrica desligada, etc.
O estado um representa sim, verdadeiro/aparelho ligado/presença de tensão/chave ligada, etc.

## Slide 7: Álgebra Booleana
Portanto, em qualquer bloco (porta ou função) lógico somente esses dois estados (0 ou 1) são permitidos em suas entradas e saídas;
Uma variável booleana também só assume um dos dois estados permitidos (0 ou 1).

## Slide 8: Álgebra Booleana
Blocos lógicos
  E (AND)
  OU (OR)
  NÃO (NOT)
  NÃO E (NAND)
  NÃO OU (NOR)
  OU EXCLUSIVO (XOR)

## Slide 9: Função E(And)
Executa a multiplicação (conjunção) booleana de duas ou mais variáveis binárias
Por exemplo, assuma a convenção no circuito
Chave aberta = 0; Chave fechada = 1
Lâmpada apagada = 0; Lâmpada acesa = 1

## Slide 10: Função E(And) – Situações Possíveis

## Slide 11: Função E(And) – Situações Possíveis
Se a chave A está aberta (A=0) e a chave B aberta (B=0), não haverá circulação de energia no circuito, logo a lâmpada fica apagada (S=0)
Se a chave A está fechada (A=1) e a chave B aberta (B=0), não haverá circulação de energia no circuito, logo a lâmpada fica apagada (S=0)
Se a chave A está aberta (A=0) e a chave B fechada (B=1), não haverá circulação de energia no circuito, logo a lâmpada fica apagada (S=0)
Se a chave A está fechada (A=1) e a chave B fechada (B=1), haverá circulação de energia no circuito e a lâmpada fica acesa (S=1) Observando todas as quatro situações possíveis (interpretações), é possível concluir que a lâmpada fica acesa somente quando as chaves A e B estiverem simultaneamente fechadas (A=1 e B=1)

## Slide 12: Função E(And)
Para representar a expressão
  S = A e B
Adotaremos a representação
  S = A.B, onde se lê S = A e B
Porém, existem notações alternativas
S = A & B
S = A, B

## Slide 13: Tabela Verdade
A tabela verdade é um mapa onde são colocadas todas as possíveis interpretações (situações), com seus respectivos resultados para uma expressão booleana qualquer
Como visto no exemplo anterior, para 2 variáveis booleanas (A e B), há 4 interpretações possíveis
Em geral, para N variáveis booleanas de entrada, há 2N interpretações possíveis

## Slide 14: Tabela Verdade da Função E (And)

## Slide 15: Tabela Verdade da Função E (And)
A porta E é um circuito que executa a função E
A porta E executa a tabela verdade da função E
Portanto, a saída será 1 somente se ambas as entradas forem iguais a 1; nos demais casos, a saída será 0
Representação
Notes: - Exemplificar em quadro negro

## Slide 16: Função OU (OR)
Executa a soma (disjunção) booleana de duas ou mais variáveis binárias
Por exemplo, assuma a convenção no circuito
Chave aberta = 0; Chave fechada = 1
Lâmpada apagada = 0; Lâmpada acesa = 1

## Slide 18: Função OU (OR) – Situações Possíveis
Se a chave A está aberta (A=0) e a chave B aberta (B=0), não haverá circulação de energia no circuito, logo a lâmpada fica apagada (S=0)
Se a chave A está fechada (A=1) e a chave B aberta (B=0), haverá circulação de energia no circuito e a lâmpada fica acesa (S=1)
Se a chave A está aberta (A=0) e a chave B fechada (B=1), haverá circulação de energia no circuito e a lâmpada fica acesa (S=1)
Se a chave A está fechada (A=1) e a chave B fechada (B=1), haverá circulação de energia no circuito e a lâmpada fica acesa (S=1)
Observando todas as quatro situações possíveis, é possível concluir que a lâmpada fica acesa somente quando a chave A ou a chave B ou ambas estiverem fechadas

## Slide 19: Função OU (OR)
Para representar a expressão
  S = A ou B
Adotaremos a representação
  S = A+B, onde se lê S = A ou B
Porém, existem notações alternativas
  S = A | B
  S = A; B

## Slide 20: Tabela Verdade da Função OU (OR)

## Slide 21: Função OU (OR)
A porta OU é um circuito que executa a função OU
A porta OU executa a tabela verdade da função OU
Portanto, a saída será 0 somente se ambas as entradas forem iguais a 0; nos demais casos, a saída será 1
Representação

## Slide 22: Função NÃO (NOT)
Executa o complemento (negação) de uma variável binária
Se a variável estiver em 0, o resultado da função é 1
Se a variável estiver em 1, o resultado da função é 0
Essa função também é chamada de inversora

## Slide 23: Função NÃO (NOT)
Usando as mesmas convenções dos circuitos anteriores, tem-se que:
Quando a chave A está aberta (A=0), passará corrente pela lâmpada e ela acenderá (S=1)
Quando a chave A está fechada (A=1), a lâmpada estará em curto-circuito e não passará corrente por ela, ficando apagada (S=0)

## Slide 24: Função NÃO (NOT)
Para representar a expressão
  S = não A
Adotaremos a representação
  S = Ā, onde se lê S = não A
Notações alternativas
  S = A’
  S = ¬ A
  S = Ã

## Slide 25: Tabela verdade da função NÃO (NOT)

## Slide 26: Função NÃO (NOT)
A porta lógica NÃO, ou inversor, é o circuito que executa a função NÃO
O inversor executa a tabela verdade da função NÃO Se a entrada for 0, a saída será 1; se a entrada for 1, a saída será 0
Representação

## Slide 27: Função NÃO E (NAND)
Composição da função E com a função NÃO, ou seja, a saída da função E é invertida
Tabela verdade

## Slide 28: Porta NÃO E (NAND)
A porta NÃO E (NE) é o bloco lógico que executa a função NÃO E, ou seja, sua tabela verdade
Representação

## Slide 29: Função NÃO OU (NOR)
Composição da função OU com a função NÃO, ou seja, a saída da função OU é invertida
Tabela verdade

## Slide 30: Porta NÃO OU (NOR)
A porta NÃO OU (NOU) é o bloco lógico que executa a função NÃO OU, ou seja, sua tabela verdade
Representação

## Slide 31: Função OU Exclusivo (XOR)
A função OU Exclusivo fornece 1 na saída quando as entradas forem diferentes entre si e 0 caso contrário.
Tabela verdade

## Slide 32: Porta OU Exclusivo (XOR) Como Bloco Básico
Representação

## Slide 33: Porta OU Exclusivo (XOR) como Circuito Combinacional

## Slide 34: Correspondência entre expressões, circuitos e tabelas verdade
Todo circuito lógico executa uma expressão booleana
Um circuito, por mais complexo que seja, é composto pela interligação dos blocos lógicos básicos

## Slide 35: Expressões Booleanas Geradas por Circuitos Lógicos
Seja o circuito:

## Slide 36: Expressões Booleanas Geradas por Circuitos Lógicos
Vamos dividi-lo em duas partes (1) e (2)
No circuito (1), a saída S1 contém o produto A.B, já que o bloco é uma porta E Portanto, S1 = A.B

## Slide 37: Expressões Booleanas Geradas por Circuitos Lógicos
No circuito (2), note que a saída S1 é utilizada como uma das entradas da porta OU
A outra entrada da porta OU corresponde à variável C, o que nos leva à:
S = S1 + C

## Slide 38: Expressões Booleanas Geradas por Circuitos Lógicos
Para obter a expressão final em relação às entradas A, B e C basta substituir a expressão S1 na expressão de S, ou seja:
(1) S1 = A.B
(2) S = S1 + C
Obtém-se S = S1 + C = (A.B) + C

## Slide 39: Expressões Booleanas Geradas por Circuitos Lógicos
Portanto, a expressão que o circuito executa é:
S = (A.B) + C = A.B + C

## Slide 40: Exercício - Escreva a expressão booleana executada pelo circuito