## Slide 1
Introdução à Arquitetura de Computadores
Prof. MSc Jouglas Alves Tomaschitz

## Slide 2: Módulo e Sinal
Bit de sinal
É o bit mais a esquerda do número
  Se for 0 o número é positivo
  Se for 1 o número é negativo
Sistema de Sinal Magnitude
o bit mais a esquerda é o bit de sinal e os outros bits representam a magnitude do número.
  Exemplo:
  001010102 = + 4210
  101010102 = - 4210

## Slide 3: Sistema Sinal Magnitude

## Slide 4: REPRESENTAÇÃO SINAL MAGNITUDE Valor em decimal de um número com sinal
100101012 = - 2110
POIS
1 -> SINAL NEGATIVO
e
0101012 = 24 + 22 + 20 = 16 + 4 + 1 = 2110

## Slide 5: REPRESENTAÇÃO SINAL MAGNITUDE Valor em decimal de um número com sinal
000101012 = + 2110
POIS
0 -> SINAL POSITIVO
e
00101012 = 24 + 22 + 20 = 16 + 4 + 1 = 2110

## Slide 6: Aritmética em Sinal Magnitude
Soma
Se os sinais forem iguais soma e conserva o sinal da parcela de maior magnitude.
- Exemplo1:

## Slide 7: Aritmética em Sinal Magnitude
Soma
Se os sinais forem diferentes subtrai e conserva o sinal da parcela de maior magnitude.
- Exemplo 1

## Slide 8: Aritmética em Sinal Magnitude
Algoritmo de soma (números com sinal):
Sinais diferentes
  Encontra número com maior magnitude
  Subtrai menor do maior
  Atribui ao resultado o sinal do número de maior magnitude
Sinais iguais
  Soma e atribui sinal dos operandos
  Atenção deve ser dada ao estouro de magnitude
  Algoritmo de soma (números com sinal)

## Slide 9: Questões de projeto de circuitos lógicos
Algoritmo do sistema sinal-magnitude: lógica complexa por conta das diversas condições (requer vários testes) leva a aritmética complicada em termos de hardware.
Também a multiplicação em computadores é feita por um artifício: para multiplicar um número A por n, basta somar A com A, n vezes. Por exemplo, 4 x 3 = 4 + 4 + 4.
E a divisão também pode ser feita por subtrações sucessivas Por exemplo, 9 / 3 = 3 – 3 - 3.

## Slide 10: Exercícios
010101 + 000011 =
110001 + 000111 = OBS
  OBS: Se os sinais forem diferentes subtrai e conserva o sinal da parcela de maior magnitude.
  1 10001 – 0 00111 = 1 1010 (-17+7 = -10)
101100 + 101011 =

## Slide 11: Complemento a Base
Em computadores a subtração em binário é feita por um artifício: o "Método do Complemento a Base“.
Consiste em encontrar o complemento do número em relação a base e depois somar os números.
Os computadores funcionam sempre na base 2, portanto o complemento a base será complemento a dois.

## Slide 12: Representação de números em complemento
Complemento é a diferença entre o maior algarismo possível na base e cada algarismo do número.
Através da representação em complemento a subtração entre dois números pode ser substituída pela sua soma em complemento.

## Slide 13: REPRESENTAÇÃO EM COMPLEMENTO DE 2
Note que:
  000110012
  111001102
  +12
111001112 (complemento de 2) = -2510

## Slide 14: Aritmética em Complemento a 2
A adição de dois números nesse sistema de representação segue duas regras:
Some os dois números e observe se ocorre o carry (vai 1) sobre o bit de sinal e se ocorre o carry após o bit de sinal.
Se ocorrer um e somente um dos dois carry, então houve estouro; caso contrário o resultado da soma está dentro do campo de definição.

## Slide 15: Aritmética em Complemento a 2
Exemplos para n = 4 bits

## Slide 16: Aritmética em Complemento a 2

## Slide 17: Representação em C2 dos números binários de 4 bits

## Slide 18: Complemento de dois: estouro de magnitude
Em qualquer sistema de complemento de dois, existe sempre um limite para o tamanho dos números a serem representados.
Exemplo: quando usamos complemento de dois com padrões de quatro bits (um para o sinal), ao valor 9 não está associado padrão algum; por isso não conseguimos obter uma resposta certa para a soma 5 + 4, o resultado apareceria como -7.

## Slide 19: Adição em complemento de dois
Utilizando-se 4 bits, o número 1000 em C2 é o -8 , e não o 8.

## Slide 20: Complemento de dois: subtração
Somar usando representação em C2:
Ex: 5 - 3 = 2 (utilização de 4 bits)
Notar: o bit mais significativo (decorrente do último “vaium”) deve ser desprezado.

## Slide 21: Adição e Subtração (8 Bits)
6(10) = 0000 01102
7(10) = 0000 01112

## Slide 22
Complemento de 2
  010101102 = +8610
    26 + 24 + 22 + 21 = 64 + 16 + 4 + 2 = +8610
  101010102 = −8610
    −27 + 25 + 23 + 21 = −128 + 32 + 8 + 2 = −8610
NOTE QUE
010101102 = + 8610
101010012 (VALOR INVERTIDO)
12 (SOMA 1)
101010102 = - 8610

## Slide 23: Exercícios – Subtração Binária
Calcule utilizando complemento de 2.
1 0 1 1 0 1 - 1 0 1 0 1 1 =
1 1 1 0 0 – 1 0 1 0 1 =
1 0 0 1 1 0 - 0 1 1 1 0 0 =
1 1 0 0 1 1 1 – 1 0 0 1 1 1 1=

## Slide 24: Exercícios – Subtração Binária
Calcule utilizando complemento de 2.
1 0 1 1 0 1 - 1 0 1 0 1 1 =
1 1 1 0 0 – 1 0 1 0 1 =
1 0 0 1 1 0 - 0 1 1 1 0 0 =
1 1 0 0 1 1 1 – 1 0 0 1 1 1 1=

## Slide 25: Exercício
Qual o valor do número 0101 1001 em complemento de 2 e em Sinal Magnitude. Demonstre o resultado.

## Slide 26: Exemplo: Tipo de dados linguagem C